# 1、商务部分

必须使用H3C的网络设备。所有网络设备（含交换机、AP、模块）必须提供3年质保。所投产品必须在厂商官网上能够查询到产品具体参数及型号。

提供人员对我院选定人员进行技术培训。

针对我院净化区域内的施工必须严格遵守我院提出的要求施工。

投标供应商在签订合同时，请提供原厂授权书和售后服务承诺函。

| 序号 | 评审因素 | 商务要求 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标人综合实力 | 1、投标人有网络高级工程师（高级网络规划师）并提供相关证书（或提供复印件加盖投标人公章）。 | 商务要求 |
|  |  | 2、投标人提供信用等级AA及以上证书（提供复印件加盖投标人公章）。 | 商务要求 |
|  |  | 3、须提供以上认证证书对应工程师缴纳社保证明材料（投标截止之日起上三个月的社保证明）的彩色清晰扫描件加盖公章，并装订在投标文件正本中。 | 商务要求 |
| 1.2 | 类似业绩 | 投标供应商提供近三年来≥30万同类型项目案例。（以上的实施案例并需要携带该案例的合同复印件来我院） | 商务要求 |
| 1.3 | 售后服务 | 1、投标人具备健全的售后服务体系且提供完整的售后服务方案 | 商务要求 |
|  |  | 2、提供完善培训方案 | 商务要求 |
| 1.4 | 服务及时性 | 为确保服务及时性，投标人承诺能在0.5小时内到达故障现场(黄石妇幼) (以工商营业执照注册地址作为评判依据) | 商务要求 |

# 2、设备参数

# 24口POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★设备性能 | 交换容量≥3Tbps，转发性能≥110Mpps |
| ★接口要求 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,支持POE+供电，≥4个1000Base-X以太网端口（非复用） |
| ★三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF，提供官网链接及截图证明 |
| 堆叠 | 支持最大9台设备堆叠 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 |
| 设备管理 | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
| ★产品资质 | 提供工信部入网证 |

# 8口POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★设备性能 | 交换容量≥3Tbps，转发性能≥60Mpps |
| ★接口要求 | ≥8个10/100/1000Base-T以太网端口,支持POE+供电，≥2个1000Base-X以太网端口（非复用） |
| ★三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF，提供官网链接及截图证明 |
| 堆叠 | 支持最大9台设备堆叠 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 |
| 设备管理 | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
| ★产品资质 | 提供工信部入网证 |

# 无线控制器授权

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★兼容性 | 要求与H3C WX5540E同一品牌 |
| ★配置要求 | 本次配置64个无线控制器授权license |

# 放装AP

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ★品牌要求 | 与无线控制器授权同一品牌 |
| 协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
| 接口 | ≥1个千兆电口 |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 供电 | PoE或本地电源适配器 |
| ★入网证 | 必须持有国家工信部入网核准证，提供证书复印件 |

# 面板AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★品牌要求 | 与无线控制器授权同一品牌 |
| ★工作模式 | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/模式 |
| ★硬件及性能指标 | 支持802.11ac，单个AP可支持不小于8个可广播SSID |
|  | 下行提供≥4个1000M电口 上行提供≥1个1000M电口 提供1个USB接口 |
| 功能要求 | 配合控制器可实现802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 |
|  | AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信，支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i等加密协议 |
|  | 支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性，支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| ★入网证 | 必须持有国家工信部入网核准证，提供证书复印件 |

# 3、设备类型

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 8口POE |
| 2 | 24口POE |
| 3 | 放装AP |
| 4 | 面板AP |

备注：超五类非屏蔽网线（施耐德、康普、德特威勒）、线槽、机柜、插线板、电源线、辅材等数量，投标供应商根据医院情况，自行考虑。

# 4、安装点位

| 楼号 | 放装AP | 面板板 | 交换机汇聚点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一号楼8F | 4 | 8 | 8F弱电井 |
| 一号楼17F | 3 |  | 17F弱电井 |
| 一号楼19F | 3 | 8 | 17F弱电井 |
| 二号楼1F | 1 | 1 | 二号楼1F弱电井 |
| 三号楼静配中心 | 3 |  | 三号楼背面机柜 |
| 三号楼药库 | 2 |  | 三号楼背面机柜 |
| 钟楼儿保 |  | 11 | 儿保机柜 |
| 钟楼门诊1F | 1 |  | 钟楼门诊2F弱电井 |
| 钟楼门诊2F | 2 |  | 钟楼门诊2F弱电井 |
| 钟楼门诊3F | 1 | 4 | 钟楼门诊3F弱电井 |
| 钟楼门诊4F | 1 | 9 | 钟楼门诊3F弱电井 |
| 共计 | 21 | 41 |  |